## Slide 1: Localisation, cartographie et mobilité

## Slide 4
Le récepteur GPS reçoit un signal émis par un satellite lui permettant de connaître la distance qui le sépare de ce satellite. Cela détermine donc une sphère de centre le satellite sur laquelle se trouve le récepteur
Deux satellites le situent sur un cercle
Trois satellites le situent en deux points, dont un seul est une position « plausible »
Et le 4ème satellite ? Voir activité
Animation géogébra

## Slide 5: Quelle(s) activité(s) pour les élèves ?
Peu technique : https://youtu.be/WoqpQbWdacQ
  Présente le fonctionnement de manière simple et accessible
  Ne parle pas du problème de la synchronisation des horloges
Activité débranchée présentant le principe en 2D sur le principe de la chasse au trésor Activité sur poste utilisant Geogebra. Début en 2D puis approfondissement en 3D.
  « Pour les profs de maths »
  Très visuel et « spectaculaire » pour présenter la solution au problème de synchronisation des horloges

## Slide 7
Portail Web public
Accès à des données géographiques de référence de l'ensemble du territoire français.
IGN et le BRGM
Projet inauguré en 2006.
Geoportail

## Slide 8
Projet de cartographie qui a pour but de constituer une base de données géographiques libre du monde.
Mis en route en juillet 2004
Open
StreetMap

## Slide 9: Activités possibles avec les élèves :
En lien avec les autres items du thème
En lien avec le professeur d’histoire et géographie
En lien avec le professeur de SVT

## Slide 11: Trame NMEA et localisation
Lorsqu’un récepteur GPS reçoit une information, il la transmet au smartphone, ..., à l’aide d’une « phrase » dont la forme est strictement codifiée
On appelle cette « phrase » une trame NMEA
$GPGSV,3,3,12,16,06,054,24,19,04,221,,29,02,337,,26,02,029,*72
$GLGSV,2,1,08,79,39,065,43,85,37,248,30,69,37,066,41,80,33,133,36*68
$GPGGA,104314.63,4315.937122,N,00018.569213,W,1,22,0.8,215.0,M,50.5,M,,*7A
$GPGSV,3,1,12,09,64,047,35,06,60,223,38,07,55,145,43,02,44,294,26*77
$GPGSV,3,2,12,23,34,060,38,30,30,180,41,05,15,298,32,03,08,111,38*7E
$GLGSV,2,2,08,86,29,317,26,71,18,286,32,84,07,200,32,70,58,331,*68
$BDGSV,1,1,02,210,22,068,34,205,12,114,25*67

## Slide 12: Trame NMEA et localisation
Lorsqu’un récepteur GPS reçoit une information, il la transmet au smartphone, ..., à l’aide d’une « phrase » dont la forme est strictement codifiée
On appelle cette « phrase » une trame NMEA
$GPGSV,3,3,12,16,06,054,24,19,04,221,,29,02,337,,26,02,029,*72
$GLGSV,2,1,08,79,39,065,43,85,37,248,30,69,37,066,41,80,33,133,36*68
$GPGGA,104314.63,4315.937122,N,00018.569213,W,1,22,0.8,215.0,M,50.5,M,,*7A
$GPGSV,3,1,12,09,64,047,35,06,60,223,38,07,55,145,43,02,44,294,26*77
$GPGSV,3,2,12,23,34,060,38,30,30,180,41,05,15,298,32,03,08,111,38*7E
$GLGSV,2,2,08,86,29,317,26,71,18,286,32,84,07,200,32,70,58,331,*68
$BDGSV,1,1,02,210,22,068,34,205,12,114,25*67

## Slide 13: Activité possible avec les élèves :
Faire observer des trames sur leur smartphone :
Application NMEA Tool sur Androïd
Ou
Application NMEA Gps sur iOS

## Slide 15
La photographie numérique

## Slide 16
La photographie numérique
Les données

## Slide 17: Les métadonnées d’une photos

## Slide 18: Les métadonnées d’une photos

## Slide 19: Les métadonnées d’une photos
Qu’on lit :
Avec un smartphone
Avec un ordinateur

## Slide 20: Activité possible avec les élèves
Avec leur téléphone
  Lire les EXIF à l’aide de leur smartphone
  Paramétrer leur téléphone pour activer/désactiver la géolocalisation de leur photo
  Supprimer / Modifier les informations de géolocalisation
Avec un ordinateur
  Lire les EXIF
  Les supprimer
En débranché
  Chercher ce que sont les EXIF
  Lancer une réflexion/débat sur les avantages et les inconvénients de la géolocalisation

## Slide 21: Sur le site académique
Fonctionnement GPS :
  Une activité avec geogebra
  Une activité débranchée

## Slide 22: Sur le site académique
Fonctionnement GPS :
  Une activité avec geogebra
  Une activité débranchée
« TP » Carte personnalisée en python

## Slide 23: Sur le site académique
Fonctionnement GPS :
  Une activité avec geogebra
  Une activité débranchée
« TP » Carte personnalisée en python
Un CenterPark au lac de Payole ?

## Slide 24: Sur le site académique
Fonctionnement GPS :
  Une activité avec geogebra
  Une activité débranchée
« TP » Carte personnalisée en python
Un CenterPark au lac de Payole ?
Trame NMEA
Données

## Slide 25: Sur le site académique
Fonctionnement GPS :
  Une activité avec geogebra
  Une activité débranchée
« TP » Carte personnalisée en python
Un CenterPark au lac de Payole ?
Trame NMEA
Strava

## Slide 26: Sur le site académique
Fonctionnement GPS :
  Une activité avec geogebra
  Une activité débranchée
« TP » Carte personnalisée en python
Un CenterPark au lac de Payole ?
Trame NMEA
Strava
Réseaux sociaux
Données

## Slide 27: Sur le site académique
Fonctionnement GPS :
  Une activité avec geogebra
  Une activité débranchée
« TP » Carte personnalisée en python
Un CenterPark au lac de Payole ?
Trame NMEA
Strava
Réinvestir lors d’une sortie nature

## Slide 28: Sur le site académique
Images numériques
Fonctionnement GPS :
  Une activité avec geogebra
  Une activité débranchée
« TP » Carte personnalisée en python
Un CenterPark au lac de Payole ?
Trame NMEA
Strava
Réinvestir lors d’une sortie nature
Localisation d’une photo

## Slide 29: Travail proposé : Au choix
Activité strava :
  En particulier « pour terminer, trois scénarios au choix », scénario 2 ou 3.
Activité « Carte personnalisée en python »
  Pour ceux qui veulent débuter en python
Activité NMEA
https://huit.re/SNTGeolocalisation