Acquisition d’image (2D) et mesure numérique

| Matériel disponible et protocole d'utilisation du matériel |
| --- |
| Matériel écran et son support règle graduée 30 cm (=échelle) dispositif d’acquisition d’image numérique et fiche technique d’acquisition logiciel de mesure et fiche technique | Préparation de l’objet pour les mesures numériques : Installer l’objet sur le support fourni en respectant le schéma du montage ci-contre Effectuer les captures d’image nécessaires en utilisant l’appareil d’acquisition d’image numérique Enregistrer au format .jpg à l’emplacement indiqué |  |
| Sécurité : Aucune précaution particulière | Précautions de la manipulation : Réaliser la photographie en prenant garde à respecter le parallélisme entre l’écran, la règle et l’objet. l’appareil de d’acquisition d’image doit être perpendiculaire à l’ensemble. On peut réaliser 2 ou 3 photographies en faisant varier la hauteur de l’appareil par rapport à l’objet. On choisit ensuite parmi ces photographies celle qui convient le mieux à la réalisation des mesures. Utiliser les fonctionnalités du logiciel de mesure pour créer une échelle (en millimètre) avant d’effectuer les mesures. |