ACQUISITION D’IMAGES avec ToupVIEW

| Positionnement de la caméra |
| --- |
| Enlever l’oculaire du microscope et introduire dans le tube optique, la caméra. Vérifier que la caméra est reliée à l’ordinateur par un câble USB. |
| Menu | Fonction du logiciel d’acquisition |
|  | Acquérir une image externe : Sélectionner le périphérique à l’aide de l’onglet caméra détectée La caméra doit s’activer Vérifiez dans l’onglet Exposition et Gain que la case exposition automatique est cochée Placer sous l’objectif, l’objet dont vous désirez réaliser une acquisition numérique. Réaliser la mise au point à l’aide du microscope (netteté, éclairage…) pour obtenir la meilleure observation possible. Acquérir l’image en cliquant sur le bouton « capturer » dans l’onglet Capture et Enregistrement L’image apparaît dans l’onglet supérieur sous un nom de fichier correspondant à un numéro |
|  | Acquérir une vidéo externe : Acquérir la vidéo en cliquant sur le bouton « filmer » dans l’onglet Capture et Enregistrement |
|  | Ouvrir une image : Cliquer sur «Fichier/Ouvrir». |
|  | Enregistrer une image : Cliquer sur «Fichier/Enregistrer sous» ou «Fichier/Enregistrer» en la renommant au format jpeg ou bmp |
|  | Imprimer une image : Cliquer sur Fichier/Imprimer». |