UTILISATION D’UNE LAME DE COMPTAGE MALASSEZ

| Coupe d’une cellule de Malassez | Quadrillage d’une cellule de Malassez | Informations |
| --- | --- | --- |
| P0 : plancher ; P1 : Plateaux r : rigoles ; L : lamelle S : suspension dont on veut compter les cellules |  | Un carré à l’intérieur d’un rectangle quadrillé (en rouge sur le schéma) a une surface de 0,05 x 0,05 = 0, 0025mm2. La hauteur entre le plancher et la lamelle est de 0,20 mm, le volume est donc de 0,0005 mm3. Le volume d’un rectangle quadrillé, formés de 20 carrés (en bleu sur le schéma) est donc de 0,01mm3 |
|  |  | Cellules à cheval sur le quadrillage |
|  |  | Pour les cellules situées entre deux cases, ne les compter que pour la case où elles dépassent sur le coté droit ou inférieur. |
| Dépôt et comptage |  |
| Déposer avec une pipette pasteur le liquide sur la grille et recouvrir avec une lamelle. Compter le nombre de cellules dans plusieurs carrés, voire plusieurs rectangles et faire une moyenne. Si la suspension est trop concentrée, réaliser une dilution pour compter plus facilement. Calculer la concentration en tenant compte de la dilution. |  |