SEPARATION DE PROTEINES par electrophorese

Principe

En milieu basique, les protéines sont chargées négativement. Lorsqu’un mélange de protéines est soumis à un champ électrique, les protéines migrent à une distance caractéristique par rapport à la ligne de dépôt, en fonction de leur taille et de leur charge. Le rouge Ponceau est un colorant spécifique des protéines, ayant une grande affinité pour elles.

Protocole

Mise en place des bandes d’acétate de cellulose dans la cuve : Remplir la cuve à électrophorèse au 2/3 avec la solution tampon, de chaque côté, en évitant tout débordement. Ne jamais toucher les bandes d’acétate avec les doigts, sinon des traces apparaîtront à la coloration. Sortir les bandes des bacs à l’aide d’une pince, les placer entre 2 feuilles de papier filtre et les sécher à l’aide d’un mouvement rapide. Fixer les bandes d’acétate de cellulose sur le portoir de la cuve, tendues autant que possible (sans les déchirer bien entendu), de façon à ce que la face mate qui est absorbante soit sur le dessus (encoche de la bande tenue dans la longueur en bas à droite). Les bandes doivent être parallèles entre elles et perpendiculaires à l’axe du portoir pour permettre une migration des protéines dans l’axe du portoir. Poser le portoir dans la cuve et vérifier que les extrémités de chaque bande trempent dans le tampon de la cuve.

Dépôt du mélange Tremper l’applicateur dans le mélange, déposer rapidement l’applicateur près du bord, du côté de l’encoche et perpendiculaire au grand axe de la bande d’acétate (faire une application bien nette).

Mise en route de l’électrophorèse Fermer la cuve avec le couvercle, côté de la cathode (pôle négatif, borne noire) près du bord avec encoche. Relier la cuve au générateur à l’aide du cordon. Respecter la correspondance des couleurs entre cordons et douilles. Régler la tension de l’alimentation sur 160V. Raccorder l’appareil au secteur. Mettre sous tension. La migration démarre et durera une heure.

Coloration au rouge Ponceau des protéines, décoloration des bandes et transparisation Verser le colorant dans un bain. Immerger les bandes 10 min face à traiter vers le liquide. Décolorer les bandes en les plongeant successivement dans deux bains d’acide acétique 5 %. Seules les traces laissées par les protéines apparaîtront. Immerger enfin les bandes dans un 4ème bain avec la solution de transparisation. Retirer les dès qu’elles deviennent translucides. Poser les bandes sur des plaques en verre et laisser sécher à l’air libre.