MESURE DE LA PRESSION ARTERIELLE par exao AVEC LE LOGICIEL « tension arterielle » (jeulin)

Nécessité de deux expérimentateurs et une expérimentation dans le silence

| Principe |
| --- |
| Le dispositif EXAO permet d'enregistrer les variations de pression artérielle d'un sujet au niveau d'une artère du bras, en fonction du cycle cardiaque. La mesure des valeurs de la pression systolique et de la pression diastolique est fondée sur l'écoute des bruits du cœur. |
| Montage de l'expérience |
|  | Le module brassard est branché à l'interface. Mettre en place le brassard sur le bras, nu, à hauteur du biceps, légèrement au dessus du coude comme indiqué sur le schéma de montage. L'ajuster grâce au "velcro" en veillant à ce qu'il ne soit pas trop serré, ni trop lâche. Placer la capsule du stéthoscope très légèrement au dessus de la pliure du coude et sur la face interne du bras de manière à ce qu'elle soit au niveau le plus accessible de l'artère brachiale. Celui qui écoute au stéthoscope peut être celui qui a le brassard ou celui qui enregistre les mesures selon les choix ou, indications données, pour l'expérimentation. |
| Enregistrements et mesures |
|  | Dans le logiciel tension artérielle, sélectionner tous les modules, puis l’onglet « pression artérielle ». Paramétrer le logiciel (durée = 20 s), Cocher « pression du brassard » puis « démarrer » la mesure. Suivre les instructions affichées puis « OK » quand le brassard est gonflé. Ecouter les bruits du coeur au séthoscope en dévissant lentement la vis de décompression du brassard pour repérer les pressions systoliques et diastoliques : cliquer sur le bouton "Psys" lors de l'apparition du premier bruit puis sur "Pdia" lors de la disparition des bruits. |