LA LOUPE BINOCULAIRE

|  | Pourquoi utiliser une loupe binoculaire ? |
| --- | --- |
|  | Observer des objets en 3 dimensions et grossir leurs images entre 20 et 90 fois, selon les combinaisons optiques dont est équipée la loupe. Trier des objets de petites dimensions (grains de sable, foraminifères…) selon des critères précis (taille, forme, couleur….). Utiliser une paire de pinces fines et la face de la platine la mieux adaptée à la couleur des objets. Réaliser des dissections de petits objets (fleur, insecte…). Utiliser une paire de pinces fines, une paire de ciseaux fins, une aiguille montée ou une aiguille lancéolée. |
|  | 1 - Positionner l’objet |
|  | Choisir la couleur de la platine la mieux adaptée à l’objet observé, Fixer l'objet ou son support (lame) par les valets, si nécessaire. |
|  | 2 - Réaliser les réglages |
|  | Régler l'éclairage (supérieur ou inférieur pour un éclairage intégré, sinon utiliser une source de lumière indépendante), Choisir, si c’est possible, l'objectif le mieux adapté, Régler la vision binoculaire (réglage interpupillaire et ajustement dioptrique sur un oculaire), Réaliser la mise au point (hauteur ajustable sur colonne et vis de mise au point). |
|  | 3 - Rechercher la région la plus favorable de l'objet puis la centrer |
|  | Placer la zone à observer au centre de vision des oculaires en déplaçant l’objet manuellement ou à l’aide d’une paire de pinces. |