QGIS (2.x - 3.x)  -  Fiche 02a  -  Appeler une couche matricielle à continuum de valeurs et lui attribuer un style

Une couche matricielle (ou raster) est un assemblage dans lequel chaque pixel porte une information (extensions les plus fréquentes : tiff, geotiff, asc, grd, ...).
Exemple le plus courant de couche à continuum de valeurs : une carte topographique.

|  | Ouvrir une couche matricielle | Attribuer un style à la couche matricielle |
| --- | --- | --- |
|  | Version 2.x : Un clic sur l’icône appropriée ouvre directement une fenêtre d’exploration (« Ouvrez des données raster gérées par GDAL ») permettant de sélectionner le fichier désiré. Version 3.x : Couche / Ajouter une couche / Ajouter une couche raster Sélectionner le fichier, puis l’ouvrir. Le fichier s’ouvre en niveaux de gris (« Bande grise unique ») et nécessite un traitement (style) accessible par un double clic sur le nom de la couche ouverte dans la fenêtre « Couches ». | Dans la fenêtre des « Propriétés » ouverte, l’onglet Général ou Source permet d’accéder au nom de la couche et au système de coordonnées de référence (SCR) et de les modifier. Pour bénéficier d’un affichage de qualité et personnalisé, dans l’onglet Style ou Symbologie, choisir « pseudo-couleur à bande unique » comme type de rendu, puis la bande à laquelle appliquer ce rendu. Construire les éléments de l’échelle un par un (+) en définissant les limites, la couleur et le contenu de l’étiquette à afficher. OK pour appliquer le style et fermer. Il est possible de réaliser un copier-coller du style d’une couche équivalente dans un autre fichier. L’onglet Transparence permet de gérer la transparence de la couche. Histogramme peut permettre de se faire une idée de la fréquence et des extrêmes des valeurs étudiées. Légende permet d’ajouter un curseur de transparence. |