QGIS (2.x - 3.x)  -  Fiche 06  -  Utiliser la commande « Aligner les Rasters »

| Préparer le fichier à retoucher | Produire un nouveau fichier |
| --- | --- |
| La démarche est utile pour alléger un fichier complexe (image satellite en jp2 par exemple) ou pour recadrer une image trop large. Ouvrir le fichier matriciel ressource. Avec la molette et/ou les outils de zoom, n’afficher que la zone de l’image à conserver : | Faire Raster / Aligner les rasters ... Cliquer sur la touche + Renseigner les fenêtres qui s’ouvrent : le fichier ressource (raster d’entrée), le fichier de destination (raster de sortie) au format tif géoréférencé puis OK. Activer Découpe à étendre puis cliquer sur Emprise du canevas afin de réduire le champ du nouveau fichier à la surface affichée. Cliquer sur OK. |