QGIS (2.18)  -  Fiche 15a -  Afficher des couches en pseudo-3D

| L’extension Qgis2threejs doit être installée sur le poste. La plupart du temps, l’impression de relief est livrée par une couche topographique. Mais, n’importe quelle couche matricielle à bande unique et à continuum de valeurs peut servir de base à une visualisation en pseudo-3D. |
| --- |
| Régler l’emprise (cadrage) des couches et la limiter à la zone à observer. Internet / Qgis2threejs / Qgis2threejs. Les 2 panneaux World et DEM sont éventuellement paramétrables. Panneaux World Les valeurs par défaut sont opérationnelles. On peut se contenter d’augmenter Vertical exaggeration si le relief est un peu plat. Output HTML file path permet d’enregistrer l’image sous forme de fichier html si nécessaire. Panneaux DEM - Les paramètres par défaut peuvent être également opérationnels. DEM Layer : vérifier s’il s’agit bien de la couche désirée (ici, Topographie) Resampling (ré-échantillonnage) : pousser éventuellement le curseur vers la droite Resolution : l’augmenter éventuellement (image plus grande) Sides and frame : Build sides permet d’avoir des côtés pleins et gris, alors qu’ils sont seulement tracés avec Build frame. Ne rien cocher si on veut obtenir une surface. | Puis Run. L’image s’ouvre dans une page du navigateur. Utiliser la molette de la souris pour le zoom. Maintenir le bouton gauche enfoncé et déplacer la souris pour changer l’angle de vue. Maintenir le bouton droit enfoncé et déplacer la souris pour déplacer le bloc. |